## Slide 1: 多数の泡の成長と合体
情報システム学科
B10-006 井原 貴幸

## Slide 2: 研究の目的と手法
背景
・日常の中でよく泡を目にする。
・一方で泡の知名度にくらべ成り立ちを知るツールがない。
目的
さまざまな泡のモデルの作成
泡のシミュレータの作成

## Slide 3: ボロノイ図による泡の表現
泡の構造・・・液層の量の違いによって2種類に分
類される
ドライフォーム
ウェットフォーム
液層
各図は「泡の物理」より

## Slide 4: ドライフォームとボロノイ図
ボロノイ図とは・・・
空間上の任意の母点に対し、どの母点が一番近いかを領域わけした図
最も近い母点の垂直2等分線で引く
「泡の物理」大塚正久・佐藤英一・北園幸一（内田老鶴圃）
『ドライフォーム構造は、ボロノイ図に近い構造をしている』

## Slide 5: ボロノイ図のシミュレーション
条件
・任意の個数の母点をランダムに配置する。
・但し、母点どうしの位置は全く同じにならない。
結果
・泡特有の気泡が見られる。
・泡の成長や破裂を再現できない。

## Slide 6: 泡の膨張・収縮に運動方程式を適用したモデル （モデル１）
モデル条件
○シャボン玉は常に球状である。
○シャボン玉の半径は、大気圧と内部の圧力
で定まり。速度を持つ。
○半径の変化は微分方程式によって定まる。
○速度方向と逆方向に力が掛かるものとする。
○圧力変化による温度変化はないものとする。
液体部分の重さ,=定数
内圧
大気圧

## Slide 7: モデル１のシミュレーション
条件
・シャボン玉の個数 １ ・大気圧 １ ・シャボン玉の圧力 １．2
・半径 ３０ ・微小時間 0.1 ・1500ステップ
）
結論
○半径が加速度を持って変化する。
○シャボン玉と大気圧が徐々につりあう様子を再現できた。
○泡どうしが接合した際の様子をシミュレーションできない。

## Slide 8: 泡の接合、及び膨張・縮小、破裂を考慮したモデル （モデル２）
モデル条件
○半径の膨張や縮小の条件はモデル３に従う。
○外膜と内膜の半径が一定以下になると破裂する。
○２つの泡が接合するとき２つの円の交点を結ぶ線を境界とする。
○３つの泡が接合するときは、下図の4パターンになる。
=母点との1つ目の交点
=母点との2つ目の交点

## Slide 9: モデル２のシミュレーション
・シャボン玉の個数 30（同じ圧力を持つものを５つずつ）
・大気圧 １
・シャボン玉の圧力（0.1刻み）
・内膜半径 100（一律） 外膜半径 105（一律）
・破裂条件 外膜-内膜
・初速度 0（一律）
・微小時間 0.1
・配置 ランダム

## Slide 10
結論
多数の泡の破裂や成長の様子を再現できる。
特殊な形の泡も再現することができる。

## Slide 11: まとめと今後の課題
・複数のモデルとシミュレータを作成できた。
・複数の泡の接合が可能のモデルでは、特殊な形の泡や無数の泡の成長や破裂を再現できた。
課題
・３次元空間に無作為に置かれた泡への応用
・泡の半径を決める方程式に別の要素を追加

## Slide 13: 微分方程式の導出①
○運動方程式
○ボイルの法則
○気体の圧力
シャボン玉の膜の表面にかかるの力のつりあいの式は
面積)
ボイルの法則より
体積)
上の式の体積を半径の式に変換する（球の表面積の式を用いる）
)

## Slide 14: 微分方程式の導出②
①運動方程式
②膜の表面のつりあいの式
③
②式のに③式を代入。その後、その式を①に代入しについて整理すると求めることができる。

## Slide 15: ボロノイ点の探索
ボロノイ点は、ボロノイ図における基点のことである。
基点
○ボロノイ点の探索方法

## Slide 16: モデル２： 気圧差変化を一定とするとする泡の膨張・収縮
モデル条件
○立体空間におけるシャボン玉の状態を考える。
○シャボン玉は、常に球状である。
○半径は、大気圧とシャボン玉の圧力のつりあいで決定する。
○単位微小時間あたり、 だけ圧力が変化するとする。
○圧力変化による温度変化はないものとする。

## Slide 17: モデル２のシミュレーション
条件
・シャボン玉の個数 １ ・大気圧 １
・シャボン玉の圧力 １．１ ・半径 ３０
・微小時間 0.1 ・1000ステップ