## Slide 1
制御工学
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一
「制御工学の館」

## Slide 2
先 輩「そうだ．」
オスカ「えーと，具体的に何をすれ
ばいいのでしょうか？」
先 輩「制御系を構成すればいいのだ．」
先 輩「つまり，制御則を設計すればいいのだ．」
先 輩「そうだ，モデルをもとめれば後はできるだろ．
じゃ，よろしく．」
オスカ「は？ “制御”ですか？」
オスカ「え？」
オスカ「はぁ，”せいぎょそく”ですか‥」
オスカ「‥‥」
その後，オスカ君は制御の勉強をした．．
先輩
オスカ君
先輩
オスカ君
数日後の大工大ロボット研究所の一室‥
オスカ君は後輩にモータを渡し言った．
「あ，君，このモータを制御してみてくれる？」
復習

## Slide 3
数日後の大工大ロボット研究所の一室‥
オスカ君は後輩にモータを渡し言った．
「なぁ，このモータのモデルを作ってくれる？」
後 輩「え？ モデル，ですか？」
オスカ「そうや，制御則を設計するため
に必要やねん．」
後 輩「モデルというのは模型ですか？」
後 輩「そうですか．どんな考え方で求めればいいんですか？」
後 輩「なるほど・・・動かしてみる，ですか・・・・」
オスカ「ちゃうちゃう，制御でいうところ
のモデルはふつう数学モデルや．」
オスカ「そりゃ，相手の特性知りたければとにかく動かして
みるのが基本やろ．ほんじゃぁ，よろしく．」
オスカ君
後輩
復習

## Slide 4
いつもの大工大ロボット研究所の一室‥
オスカ君の後輩は友達と話しをしています．．
後 輩「よ！ちょっと教えてくれる？」
友 達「どうした？」
後 輩「さっきオスカさんにモーターの
モデルを求めろてゆわれてん．」
後 輩「え？ なんで？ 簡単やん，y=Auって求めたらええ
んやろ？」
後 輩「おいおい・･･動的システム･･か･･」
友 達「そうか，それはなかなか大変やな．」
友 達「あ，そらオスカさん，簡単のために静的システムを
例に説明してくれはったんや．本当は動的システム
というのが大事でそこが難しいねん．ほなな．」
制御対象のとらえ方
後輩
友達
復習

## Slide 5
--「制御」の定義--
「注目している対象物に属する注目している状態が，
なんらかの目標とする状態になるように，その対象物
に操作を加える行為（働き）」を制御という。
・注目している対象物
・注目している状態
・目標とする状態
・操作を加える
自動車の例
：自動車
：自動車の進行方向
：道路に沿って走行する
：ハンドル，ブレーキを操作
復習
私が

## Slide 6
復習

## Slide 7
今日の「めあて」
第３話 ブロック線図って？
第４話 モータのモデルって？
第５話 ステップ応答計算できるの？
制御工学：動的システムのモデリングと制御
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 8
制御工学：動的システムのモデリングと制御
今日の「めあて」
第３話 ブロック線図って？
第４話 モータのモデルって？
第５話 ステップ応答計算できるの？
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 9
第３話
ブロック線図って？
‥ある日のある研究所における会話

## Slide 10
再び，大工大ロボット研究所の一室‥
おやおや，オスカ君を囲んでなにやらワイワイ
議論していますよ．ちょっと聞き耳を．．．．
オスカ
「．．いやいや，そこまで詳しい絵はいらんやろ．．．」
スギモ
「とりあえずモータの絵を描いてみ
ようか．．．」
オスカ
「うん，このモータのモデルや．」

## Slide 11
再び，大工大ロボット研究所の一室‥
おやおや，オスカ君を囲んでなにやらワイワイ
議論していますよ．ちょっと聞き耳を．．．．
オスカ，スギモ
「え？」
イシカ
「つまり，いつもそんな実態図描いてたらたいへんでしょ？」
オスカ，スギモ
「うん．．．まぁなぁ．．．」
「実体図」と言います
イシカ
「君らなんもしらんね．まずはブロック線図でしょう．」
賢いイシカ君登場

## Slide 12
ここは，大工大ロボット研究所の一室‥
おやおや，オスカ君を囲んでなにやらワイワイ
議論していますよ．ちょっと聞き耳を．．．．
イシカ
「でしょ？要は電気回路で回路図描くでしょ？ あれみたい
なものよ．まずは制御対象の制御工学的表現法を手にいれ
ないと．」
オスカ，スギモ
「あぁーー！なるほどね‥‥（ほんとはわかってない）」
回路図

## Slide 13
回路図
実物
実態図（製作図）
回路図

## Slide 14
回路図

## Slide 15
ブロック線図って？
☆黒と赤のコードに電池つなぐと回る
電池 u
（電圧）
回転 y
電流
注目：入力uと出力yの関係は？
モータ
回転角度 y
電圧 u
ブロック線図
実体ではなく機能を表現

## Slide 16
ブロック線図って？
スーパー・グレート・モータ・コントローラ2019（SGMC2019)

## Slide 17
ブロック線図って？
スーパー・グレート・モータ・コントローラ2019（SGMC2019)

## Slide 18
ブロック線図って？
スーパー・グレート・モータ・コントローラ2019（SGMC2019)

## Slide 19
ブロック線図って？
Notes: 中身をとりだしてみるとこんな部品から成り立っていることがわかいｒます

## Slide 20
+
-
実態図
ダイヤル
制御器
モータ
ポテンショメータ
+
-
角度
ブロック線図
ブロック線図って？

## Slide 21
☆注目している機能を信号に注目して表現
☆実態図ではなく機能を書く
☆物理的に存在しないものでも描いてよい
☆一般に，制御対象や制御則はP，Cと言う
ダイヤル
制御器
モータ
ポテンショメータ
+
-
角度
ブロック線図
ブロック線図って？
スーパー・グレート・モータ・コントローラ2019（SGMC2019)

## Slide 22
･･･つづく

## Slide 23
制御工学：動的システムのモデリングと制御
今日の「めあて」
第３話 ブロック線図って？
第４話 モータのモデルって？
第５話 ステップ応答計算できるの？
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 24
第４話
モータのモデルって？

## Slide 25
ここは，大工大ロボット研究所の一室‥
またまた，オスカ君を囲んでなにやらワイワイ
議論していますよ．ちょっと聞き耳を．．．．
オスカ
「なるほど，ブロック線図ね．」
スギモ
「じゃぁ次にモデルというものをもとめてみようか．」
オスカ
「そうやな．まずモータの原理をしらべてみよか．」
オスカ，スギモ
「・・・あれれ・・？？？どうやっけ？」

## Slide 26
ここは，大工大ロボット研究所の一室‥
またまた，オスカ君を囲んでなにやらワイワイ
議論していますよ．ちょっと聞き耳を．．．．
イシカ
「君らなんもしらんね．モータ分解したことないの？」
でた！
賢いイシカ君登場
オスカ，スギモ
「え？．．ない．．．」
イシカ
「そもそもや，フレミングとファラデーの法則や．」
オスカ，スギモ
「ほほーー．．．」

## Slide 27
マイケル・ファラデー
1791年 – 1867年
イングランド人の化学者・物理学者
ジョン・アンブローズ・フレミング1849年 – 1945年
イギリスの電気技術者、物理学者

## Slide 28
グスタフ・ローベルト・キルヒホフ
1824年 – 1887年
プロイセン
（現在のロシアのカリーニングラード州）
生まれの物理学者。

## Slide 29
モーターのモデルって？
☆黒と赤のコードに電池つなぐと回る
電池
（電圧）
回転
電流
モータ
回転角度θ
電圧e
・・回転原理？
入力eと出力θの関係は？

## Slide 30
モーターのモデルって？
B:磁束密度, i:電流, l:コイル長さ,
d:コイル半径,Φ:磁束

## Slide 31
モーターのモデルって？
θ
回転トルク（フレミング左）
逆起電力（ファラディー）
KT:トルク定数
KE:逆起電力定数
すべてを加える
B:磁束密度, i:電流, l:コイル長さ,
d:コイル半径,Φ:磁束

## Slide 32
モーターのモデルって？
電気部
機械部
トルクT
回転角度θ
粘性摩擦係数D

## Slide 33
モーターのモデルって？
数学モデル
とする
iを消去

## Slide 34
モーターのモデルって？
モータ
回転角度θ
電圧e
入力eと出力θの関係は？
電圧e
K
トルク
T
角速度
ω
∫
回転角度θ

## Slide 35
モーターのモデルって？
モータ
回転角度θ
電圧e
入力eと出力θの関係は？
電圧e
K
トルク
T
角速度
ω
∫
回転角度θ

## Slide 36
http://www.semicon.toshiba.co.jp/event/elearning/brushless_motor/chap2/1190058_12508.html
モーターのモデルって？

## Slide 37
･･･つづく

## Slide 38
制御工学：動的システムのモデリングと制御
今日の「めあて」
第３話 ブロック線図って？
第４話 モータのモデルって？
第５話 ステップ応答計算できるの？
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 39
第５話
ステップ応答計算できるの？

## Slide 40
ここは，大工大ロボット研究所の一室‥
今日も，オスカ君を囲んでなにやらワイ
ワイ議論していますよ．ちょっと聞き耳を．．．．
オスカ，スギモ
「よっしゃ！これでモータのモデルがもとまった．」
オスカ，スギモ
「・・・あれれ・・？？？どうやっけ？」
スギモ
「じゃぁ次にモデルを用いてステップ応答計算しよか．」
オスカ
「そうやな．ようするに微分方程式解けばいいんやな．」

## Slide 41
ここは，大工大ロボット研究所の一室‥
今日も，オスカ君を囲んでなにやらワイ
ワイ議論していますよ．ちょっと聞き耳を．．．．
イシカ
「君ら本まになんもしらんね．先日演習したでしょ？」
またでた！
イシカ君登場
オスカ，スギモ
「あ！そうか・・・え，どれつかうの？」
イシカ
「えーーっと．．．あ，まだしてないのか．ちょうど
スエピ君が演習でしてくれるようやね．詳しくはそこ
で勉強してもらうとして，結果だけ説明しとこか．」
オスカ，スギモ
「ほほーー．．．」

## Slide 42
ステップ応答計算できるの？
回転角度θ
電圧e
☆ステップ応答を計算してみよう.
1
e
t
0
このときのθ(t)は？
モータのモデル
二段階で求める．．．
第一弾
第二弾

## Slide 43
ステップ応答計算できるの？
演習でならったらもう一度見直そう．．．．
第一弾
第二弾
（K=1とする）

## Slide 44
ステップ応答計算できるの？
モータのモデル
1
e
t
0
1
θ
t
0
傾き1/B
切片
ステップ応答
回転角度θ
ステップ
電圧e

## Slide 45
ステップ応答計算できるの？
ステップ応答
回転角度θ
ステップ
電圧e
モータのモデル
1
θ
t
0
傾き1/B
切片
☆実験でステップ応答を測定
☆傾きと切片を求める
☆その２つのデータから
J，B
がもとまる→モデルが求まる

## Slide 46
制御工学：動的システムのモデリングと制御
OK
OK
OK
今日の「めあて」
第３話 ブロック線図って？
第４話 モータのモデルって？
第５話 ステップ応答計算できるの？
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一