## Slide 1
制御工学
「制御工学の館」
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 2
制御系（則）設計のための「地図」

## Slide 3
微分方程式
状態方程式
重み関数
安定
一般
周波数伝達関数
ボード線図・ベクトル軌跡
伝達関数
状態方程式
制御則の設計理論
5回目（第9話）
4回目（第7，8話）
6回目（第11，12話）
2回目（第2話）
5回目（第10話），9回目
Start
Goal
7回目
8回目
10回目
制御則への道
守備範囲
守備範囲
今回
前回
ボード線図・ベクトル軌跡

## Slide 4
A(ω)，θ(ω)が信号の伝達の具合を代表して表わしている
A(ω) ：ゲイン特性
θ(ω) ：位相特性
周波数伝達関数
周波数伝達関数
☆余弦波(cos)に対する応答も余弦波(cos)に☆
制御対象
安定な制御対象
復習

## Slide 5
☆g(t)をフーリエ級数展開している．
☆G(jω)はフーリエ係数である．
：周波数伝達関数→重み関数
：重み関数→周波数伝達関数
ちまたでは，フーリエ逆変換とフーリエ変換，と呼ばれる
・g(t)は重み関数の場合，g(t)=0(t<0)なので積分区間は[0,∞)．
・制御対象が安定ならばg(t)は0に収束→ g(t)絶対可積分．
復習

## Slide 6
今日の「めあて」
第13話 周波数伝達関数の計算？
第14話 周波数伝達関数の図的表現？
-ボード線図とベクトル軌跡
制御工学：動的システムのモデリングと制御
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 7
制御工学：動的システムのモデリングと制御
今日の「めあて」
第13話 周波数伝達関数の計算？
第14話 周波数伝達関数の図的表現？
-ボード線図とベクトル軌跡
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 8
大須賀：制御工学，共立，3.2（1995)
第13話
周波数伝達関数の計算？
—数学として割り切りましょう—
数式
物理的視座
数学的視座
両方の立場を自在に

## Slide 9
フーリエ変換の復習・まとめ
線形性
とする．
このとき，
をフーリエ変換する．

## Slide 10
フーリエ変換の復習・まとめ
時間推移
F[f(t)]=F(jω)
とする．
このとき，f(t-a)をフーリエ変換する．
F[f(t-a)]=F(jω) e-jωa

## Slide 11
フーリエ変換の復習・まとめ
たたみこみ積分

## Slide 12
フーリエ変換の復習・まとめ
微分

## Slide 13
計算の方法（１）
☆g(t)かG(jω)がわかったらすべてがつながる
☆制御対象が与えられたとき，計算でG(jω)を求めよう
アイデア ☆フーリエ変換の性質を使おう！
両辺をフーリエ変換
‥具体的に計算してみよう
Step1) もとのシステム（微分方程式や状態方程式など）の両
辺をフーリエ変換する．
Step2) 上の式から次式を計算する．

## Slide 14
Step1) もとのシステムの両辺をフーリエ変換する．
Step2) 上の式から次式を計算する．
=
=
yとuでくくる
両辺をフーリエ変換する
y=とする
(a)
(b)

## Slide 15
Step1) もとのシステムの両辺をフーリエ変換する．
Step2) 上の式から次式を計算する．
(1)からxを求める
両辺をフーリエ変換する
(a)
(b)
(1)
(2)
(3)
(3)を(2)に代入することでy=とする

## Slide 16
Step1) もとのシステムの両辺をフーリエ変換する．
Step2) 上の式から次式を計算する．
(a)
(b)
(a)
(b)

## Slide 17
[例]質量-バネ-ダンパ系
質量 M
バネ K
ダンパー D
変位 y(t)
力 u(t)
運動方程式:
両辺をフーリエ変換（線形性，微分）
：y(t)，u(t)のフーリエ変換 y(jω),u(jω)が存在すると仮定する
||
||

## Slide 18
･･･つづく

## Slide 19
計算の方法（２）
二つのシステムP1，P2を考える．
（重み関数：g1(t)）
（重み関数：g2(t)）
（１）この二つのシステムを直列結合するとどうなる？
u
v
y
u
y
?

## Slide 20
よくわからない・・

## Slide 21
F
F

## Slide 22
F
F
簡単に！

## Slide 23
計算の方法（３）
二つのシステムP1，P2を考える．
（重み関数：g1(t)）
（重み関数：g2(t)）
（２）この二つのシステムを並列結合するとどうなる？
u
y
?
u
．
y
＋
＋
y2
y1

## Slide 24
（２）この二つのシステムを並列結合するとどうなる？
u
y
?
u
．
y
＋
＋
y2
y1
まぁ，まだまし

## Slide 25
F
F
やっぱり簡単に！

## Slide 26
計算の方法（４）
二つのシステムP1，P2を考える．
（重み関数：g1(t)）
（重み関数：g2(t)）
（３）この二つのシステムをフィードバック結合するとどうなる？
u
y
?
いかにも難しそう

## Slide 27
（３）この二つのシステムをフィードバック結合するとどうなる？
u
y
?
F
F

## Slide 28
u
y
?
やっぱり簡単に！

## Slide 29
周波数伝達関数の御利益
1)「たたみ込み積分」が「掛け算」に！
2)「システムの結合」が「代数計算」に！
F
F
F
F

## Slide 30
･･･つづく

## Slide 31
制御工学：動的システムのモデリングと制御
今日の「めあて」
第13話 周波数伝達関数の計算？
第14話 周波数伝達関数の図的表現？
-ボード線図とベクトル軌跡
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 32
周波数伝達関数の図的表現
・ボード線図
・ベクトル軌跡
第14話
周波数伝達関数の図的表現？

## Slide 33
周波数伝達関数の図的表現
A(ω)，θ(ω)が信号の伝達の具合を代表して表わしている
A(ω) ：ゲイン特性
θ(ω) ：位相特性
周波数伝達関数
周波数伝達関数
☆余弦波(cos)に対する応答も余弦波(cos)に☆
制御対象
安定な制御対象
図で表現するといい

## Slide 34
見方１：データA(ω)，データθ(ω)
見方２：長さA(ω)，偏角θ(ω)の複素数
ボード線図
ベクトル軌跡
周波数伝達関数の図的表現

## Slide 35
☆ボード線図（ 1930年代にHendrik Wade Bode(Bell研)が考案）
A(ω)：ゲイン曲線
横軸ω （対数メモリ）（log10ω）
縦軸A(ω)（単位は[dB]）（20log10A(ω)[dB]）
θ(ω)：位相曲線
横軸ω （対数メモリ） （log10ω）
縦軸θ(ω)（単位は[°]）
A(ω)，θ(ω)をωの関数として，それぞれωに対するグラフを描く．
周波数伝達関数の図的表現

## Slide 36
なぜ対数，なぜdB？
ミニ知識：
Q１：ボード線図の横軸はなぜωの対数？
電話は人間の音声を扱います．そして，人間が感じることができる音（可聴音）の周波数帯域は，およそ 20 Hz 〜 20 kHz でありで，最も低音と最も高音との比は104にもなります．
10000倍もの広い範囲に及ぶ現象を全体にコンパクトに扱いたいとき，対数目盛が用いられます．
ωが１０倍，１００倍となった場合，log10ωを使うと，それぞれ１，２となります．すなわち，何桁大きくなったかを表します．
このあたりの話し（ log10ωという目盛り，dBという
単位）は，もともと，電話の技術開発の過程で生ま
れたものです．

## Slide 37
なぜ対数，なぜdB？
ミニ知識：
Q２：ゲイン線図の縦軸の単位はなぜデシベル[dB]？
このあたりの話し（ log10ωという目盛り，dBという
単位）は，もともと，電話の技術開発の過程で生ま
れたものです．
電話による音声の伝達具合を評価するためにシステムへの入力と出力の大
きさの比を評価しようとしたもので，もともと電話の発明者と言われてい
るグラハム・ベルの名前をとった，ベル[B]という単位が使われていました．
としていました．要するにyとuは何桁違うかを表していました．
この単位を1/10にしたもの（デシ）をデシベル[dB]としました．

## Slide 38
なぜ対数，なぜdB？
ミニ知識：
Q３：ゲイン はなぜ20log10A(ω) [dB]？
このあたりの話し（ log10ωという目盛り，dBという
単位）は，もともと，電話の技術開発の過程で生ま
れたものです．
デシベル[dB]という単位は前述のように決められました．
さらに，音響分野では，音圧の２乗が音の強さに比例するとされている
ため，音の強さを比較しようとすると次の様になります．
これを音圧の比較に表現すると次式となり，これを参考にしています．
だいたいこんな感じです(^^)

## Slide 39
例１
u
y
積分器 のボード線図
→ω=1で0，ωが10倍になると20[dB]下がる直線
→ωにかかわらず-90度で一定

## Slide 40
例１
積分器 のボード線図
ω=1で0
ωにかかわらず
-90度で一定
ωが10倍になると
20[dB]下がる直線

## Slide 41
例２
u
y
一次系 のボード線図
→ωが小さいと0
→ωが大きいとω=1で0を通り，傾き-20dB/decの直線
→ωが1に近いと，ほぼ-3[dB]

## Slide 42
例２
u
y
一次系 のボード線図
→ωが小さいと0
→ωが１に近いと-45度
→ωが大きいと-90度

## Slide 43
例２
一次系 のボード線図
ωが小さいと0
ωが小さいと0度
ωが1に近いと，
ほぼ-3[dB]
ωが1に近いと，
ほぼ-45度
ωが大きいと
ω=1で0を通り，
傾き-20dB/dec
の直線
ωが大きいと，
ほぼ-90度

## Slide 44
･･･つづく

## Slide 45
二次系
のボード線図
ゲイン線図
位相線図
ボード線図からわかること

## Slide 46
二次系
のボード線図
ボード線図からわかること
入力の動きが
速くなると…
ゲイン線図
位相線図
出力の動きがついて
これなくなる…
ガンダムの操縦系
がついてこない！
このあたりの周波数まではついていける！
→周波数帯域

## Slide 47
＜ボード線図の合成＞
問：周波数伝達関数 があったとしよう．これら
のボード線図が得られているとしよう．このとき，直列
結合された周波数伝達関数 のボー
ド線図は？
答：二つのボード線図を図的に加え合わせればよい．
周波数伝達関数の図的表現

## Slide 48
例３
二次系 のボード線図
u
y
ただし， とおいた．
G1(jω)のボード線図
G2(jω)のボード線図

## Slide 49
G2(jω)のボード線図
G1(jω)のボード線図
のボード線図
図的に足し算！

## Slide 50
A長さA(ω)，偏角θ(ω)の複素数として複素平面上にプロットする．
☆ベクトル軌跡（ナイキストプロットへの道）
周波数伝達関数の図的表現
複素平面
Re
Im
ω
ω=0

## Slide 51
[例] 一次系 のベクトル軌跡
K
ω=0
ω=∞
周波数伝達関数の図的表現
ω=0からω=∞まで
全部描画できる！

## Slide 52
簡単化へ
モデルの変換の歴史
制御対象
入力 u
出力 y
：たたみ込み積分（積分）
：周波数伝達関数（かけ算）
：ボード線図（たし算）

## Slide 53
今日の「めあて」
第13話 周波数伝達関数の計算？
第14話 周波数伝達関数の図的表現？
-ボード線図とベクトル軌跡
制御工学：動的システムのモデリングと制御
OK
OK
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 54
微分方程式
状態方程式
重み関数
安定
一般
周波数伝達関数
ボード線図・ベクトル軌跡
伝達関数
状態方程式
制御則の設計理論
5回目（第9話）
4回目（第7，8話）
6回目（第11，12話）
2回目（第2話）
5回目（第10話），9回目
Start
Goal
7回目
8回目
10回目
制御則への道
守備範囲
守備範囲
次回
今回
ボード線図・ベクトル軌跡
伝達関数