## Slide 1
制御工学
「制御工学の館」
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 2
制御系（則）設計のための「地図」

## Slide 3
久しぶりに，大工大ロボット研究所の一室‥
オスカ，スギモ
「いやーすごいね．周波数伝達関数って面白いねぇ．」
ミナミ
「こんにちは．でも，周波数伝達関数が定義できるのって
安定な制御対象だけだって聞きましたけど？」
オスカ，スギモ
「よぉ，ミナミ君．え？ あ，そうやったね．」
ミナミ
「ですよね．でも世の中には不安定な制御対象がいっぱい
ありますよ．そんな時どうするんですか？」
オスカ，スギモ
「そやなぁ．．．せっかく周波数伝達関数はえー考えや
と思ったけど，あかんかぁ．また何か考えないと．．」

## Slide 4
久しぶりに，大工大ロボット研究所の一室‥
イシカ
「相変わらず君ら，頭固いねぇ．ちょっと考えてみなよ．」
でた〜！
イシカ君登場
オスカ，スギモ，ミナミ
「えぇーー．どうするの？ 」
イシカ
「周波数伝達関数は非常にうまくできてるでしょ？
これを捨てて新しい表現を考えるのもいいけど，うまい
ことこの周波数伝達関数を拡張できたほうがもっといい
でしょ？．」
オスカ，スギモ，ミナミ
「まぁそらそうやけど，具体的にはどうするの？」
･･･ということで

## Slide 5
微分方程式
状態方程式
重み関数
安定
一般
周波数伝達関数
ボード線図・ベクトル軌跡
伝達関数
状態方程式
制御則の設計理論
5回目（第9話）
4回目（第7，8話）
6回目（第11，12話）
2回目（第2話）
5回目（第10話），9回目
Start
Goal
7回目
8回目
10回目
制御則への道
守備範囲
守備範囲
今回
前回
ボード線図・ベクトル軌跡
伝達関数

## Slide 6
今日の「めあて」
第15話 伝達関数って？
第16話 伝達関数・周波数伝達関数・重み関数・状態方程式？
制御工学：動的システムのモデリングと制御
今日，これらの概念が一つになる！
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 7
今日の「めあて」
第15話 伝達関数って？
第16話 伝達関数・周波数伝達関数・重み関数・状態方程式？
制御工学：動的システムのモデリングと制御
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 8
第15話
伝達関数って？
大須賀：制御工学，共立，第６章（1995)

## Slide 9
周波数伝達関数（復）
☆余弦波(cos)に対する応答も余弦波(cos)に☆
制御対象
安定な制御対象
A(ω) ：ゲイン特性
θ(ω) ：位相特性
周波数伝達関数
：周波数伝達関数→重み関数
：重み関数→周波数伝達関数
でないと，
周波数伝達関数が計算できない！
「安定」でないとダメ！

## Slide 10
伝達関数って？
やりたいこと：０に収束しない重み関数をもつ
制御対象（安定とは限らない）に対して周波
数伝達関数を拡張したものを求める．
安定な制御対象
周波数伝達関数G(jω)
不安定な制御対象
？？？？？
拡張

## Slide 11
フーリエ級数展開，フーリエ変換，ラプラス変換
☆アイデア たくさんの関数の和でかける‥
＝フーリエ級数展開
＝フーリエ係数
--扱う関数のクラスを広げている--
第１段階：周期関数
T
2T
g(t)
アイデアの素

## Slide 12
☆アイデア 第１段階で周期Tを無限大に
第２段階：非周期関数
＝拡張フーリエ級数展開（逆フーリエ変換）
＝拡張フーリエ係数（フーリエ変換）
ただし，ｔ→∞で０に収束する関数に限る！
g(t)
アイデアの素

## Slide 13
第３段階：非周期関数＋発散
☆アイデア 信号の圧縮＋第２段階の結果
g(t)
g(t)
指数位
（ ）
a>α
収束
フーリエ
変換
フーリエ変換
ラプラス変換
アイデアの素

## Slide 14
第３段階：非周期関数＋発散
☆アイデア 信号の圧縮＋第２段階の結果
g(t)
：ラプラス変換
＊逆は？
・フーリエ逆変換
・その関数を解凍する
逆ラプラス変換
・発散する信号を圧縮
・圧縮した信号をフーリエ変換
ラプラス変換
アイデアの素

## Slide 15
フーリエ級数展開，フーリエ変換，ラプラス変換
--扱う関数のクラスを広げている--
・周期関数
フーリエ級数展開
・非周期関数（収束）
拡張フーリエ級数展開（逆フーリエ変換）
・発散関数（指数位）
一般化フーリエ級数展開（逆ラプラス変換）
いつでも気持ちはフーリエ級数展開
アイデアの素

## Slide 16
伝達関数って？（２）
☆アイデア‥
不安定な制御対象
？？？？？
圧縮できれば
周波数伝達関数もどき
圧縮＋周波数伝達関数もどき

## Slide 17
不安定な
制御対象
☆g(t)は指数位とする（線形システム）
b>a
F
線形微分方程式で表現できるものはOK
伝達関数って？（２）

## Slide 18
圧縮＋フーリエ変換
⇒ラプラス変換
b：収束半径
s=b+jω
b>a
F
伝達関数って？（２）

## Slide 19
：伝達関数（g(t)のラプラス変換）
☆伝達関数とは，重み関数g(t)のラプラス変換．
||
☆重み関数を指数的に減少するフィルターを通して
圧縮（→０）し，それをフーリエ変換したもの．
☆逆は，逆フーリエ変換したものを解凍する．
これを一度に行うものを逆ラプラス変換という．
‥かるくまとめると
伝達関数って？（２）

## Slide 20
かるいまとめ
重み関数
伝達関数
ラプラス変換
圧縮＋FT
逆ラプラス変換
逆FT＋解凍
周波数伝達関数
フーリエ変換
逆フーリエ変換
（安定な制御対象）
（一般的な制御対象）

## Slide 21
周波数伝達関数
伝達関数
重み関数
：時間tの関数そのもの
：g(t)そのものの変換というよりは
拡張フーリエ級数展開した時の係数
→g(t)を再現するにはsinとcosに係数
をかけて足さねばならない．
（ココロはフーリエ級数展開における
フーリエ係数）
かるいまとめ
：g(t)そのものの変換というよりは
一般化フーリエ級数展開した時の係数
→g(t)を再現するにはsinとcosに係数
をかけて足して解凍する．
（ココロはフーリエ級数展開における
フーリエ係数）

## Slide 22
･･･つづく

## Slide 23
今日の「めあて」
第15話 伝達関数って？
第16話 伝達関数・周波数伝達関数・重み関数・状態方程式？
制御工学：動的システムのモデリングと制御
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 24
第16話
伝達関数・周波数伝達関数・重み関数，
そして状態方程式？
—数学として割り切りましょう—
数式
物理的視座
数学的視座
両方の立場を自在に
第７回（第13話）でもありました

## Slide 25
ラプラス変換の復習・まとめ
1)線形性：F1(s)=L(f1(t)), F2(s)=L(f2(t))のとき，
L(αf1(t)+βf2(t))=αF1(s)+βF2(s)
2)時間推移： F(s)=L(f(t))のとき，
L(f(t-τ))=F(s)e-sτ
3)微分： F(s)=L(f(t))のとき，
4)たたみ込み積分： F(s)=L(f(t)), G(s)=L(g(t))のとき，
フーリエ変換とほぼ同じ

## Slide 26
計算の方法（１）
☆g(t)かG(s)がわかったらすべてがつながる
☆制御対象が与えられたとき，計算でG(s)を求めよう
アイデア ☆ラプラス変換の性質を使おう！
両辺をラプラス変換
‥具体的に計算してみよう
Step1) もとのシステム（微分方程式や状態方程式など）の両
辺をラプラス変換する．
Step2) 上の式から次式を計算する．
周波数伝達関数とほぼ同じ

## Slide 27
Step1) もとのシステムの両辺をラプラス変換する．
Step2) 上の式から次式を計算する．
=
=
yとuでくくる
両辺をラプラス変換する
y=とする
(a)
(b)

## Slide 28
Step1) もとのシステムの両辺をフーリエ変換する．
Step2) 上の式から次式を計算する．
(1)からxを求める
両辺をラプラス変換する
(a)
(b)
(1)
(2)
(3)
(3)を(2)に代入することでy=とする

## Slide 29
Step1) もとのシステムの両辺をフーリエ変換する．
Step2) 上の式から次式を計算する．
(a)
(b)
(a)
(b)

## Slide 30
[例]質量-バネ-ダンパ系
質量 M
バネ K
ダンパー D
変位 y(t)
力 u(t)
運動方程式:
両辺をラプラス変換
||
||

## Slide 31
伝達関数の御利益
1)「たたみ込み積分」が「掛け算」に！
2)「システムの結合」が「代数計算」に！
L
L
L
周波数伝達関数とほぼ同じ
L

## Slide 32
計算の方法（2）
☆安定な制御対象の場合，
周波数伝達関数G(jω)がわかりたい.
アイデア 周波数伝達関数G(jω)は重み関数のフーリエ変換
伝達関数G(s)は重み関数のラプラス変換
∴ G(s) を求めてG(s)のsにjωを代入すればいい
それが安定であるなら（その判定法は次回）
安定であるなら
b=0にしてもよい

## Slide 33
[例]質量-バネ-ダンパ系(p15)
質量 M
バネ K
ダンパー D
変位 y(t)
力 u(t)
運動方程式:
☆直感的にこのシステムは安定
⇒周波数伝達関数G(jω)がほしい！

## Slide 34
制御系（則）設計のための「地図」
制御対象
制御器
実
装
現実の世界
紙の上の世界
モデル
モデリング
制御則
設
計
実現
周波数伝達関 G(jω)
伝達関数 G(s)
状態方程式
重み関数 g(t)

## Slide 35
モデリングのまとめ
・インパルス応答（重み関数）の意味
・周波数伝達関数の意味
・伝達関数の意味
・周波数伝達関数，伝達関数，重み関数の関係
・周波数伝達関数，伝達関数，重み関数の計算
すごいね！
４月にはチンプンカンプン
だったのに，驚くほどよくわかったね！

## Slide 36
今日の「めあて」
第15話 伝達関数って？
第16話 伝達関数・周波数伝達関数・重み関数・状態方程式？
制御工学：動的システムのモデリングと制御
OK
OK
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 37
微分方程式
状態方程式
重み関数
安定
一般
周波数伝達関数
ボード線図・ベクトル軌跡
伝達関数
状態方程式
制御則の設計理論
5回目（第9話）
4回目（第7，8話）
6回目（第11，12話）
2回目（第2話）
5回目（第10話），9回目
Start
Goal
7回目
8回目
10回目
制御則への道
守備範囲
守備範囲
今回
伝達関数
次回