## Slide 1
制御工学
「制御工学の館」
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 2
制御工学：動的システムのモデリングと制御
第０部 予告編
ようこそ「制御工学の館」へ
第一部 導入
第１回目--
第０話 制御とは？
第２回目--
第１話 モデルって？ー
「モデリング」とは？
第２話 静的システムと動的システム
第３回目--
第３話 ブロック線図って？
第４話 モータのモデルって？
第５話 ステップ応答計算できるの？
第二部 モデリング本論
第４回目--
第６話 線形動的システムって？
第７話 状態方程式って？
第８話 線形動的システムの性質？
第５回目--
第９話 モデリングの基本的考え方？
第10話 インパルス応答の効用？
第６回目--
第11話 周波数伝達関数って？
第12話 周波数伝達関数と重み関数の関係は？
第７回目--
第13話 周波数伝達関数の計算？
第14話 周波数伝達関数の図的表現？
第８回目--
第15話 伝達関数って？
第16話 伝達関数・周波数伝達関数・
重み関数・状態方程式？
第三部 制御のための構造と構成
第９回目--
第18話 制御対象の安定性って？
第19話 制御対象の安定性の具体的判定法？
第１０回目--
第20話 制御系設計の全貌って？
第21話 「制御工学の館」を総復習する！
――「制御工学」（全21話）−−−

## Slide 3
制御系（則）設計のための「地図」
制御対象
制御器
実
装
現実の世界
紙の上の世界
モデル
モデリング
制御則
設
計
実現

## Slide 4
微分方程式
状態方程式
重み関数
安定
一般
周波数伝達関数
ボード線図・ベクトル軌跡
伝達関数
状態方程式
制御則の設計理論
5回目（第9話）
4回目（第7，8話）
6回目（第11，12話）
2回目（第2話）
5回目（第10話），
9回目(第17話,第18話）
Start
Goal
7回目(第13話，第14話）
8回目(第15話，第16話）
10回目
制御則への道
守備範囲
守備範囲
前回

## Slide 5
微分方程式
状態方程式
重み関数
安定
一般
周波数伝達関数
ボード線図・ベクトル軌跡
伝達関数
状態方程式
制御則の設計理論
5回目（第9話）
4回目（第7，8話）
6回目（第11，12話）
2回目（第2話）
5回目（第10話），
9回目(第17話,第18話）
Start
Goal
7回目(第13話，第14話）
8回目(第15話，第16話）
10回目
制御則への道
守備範囲
守備範囲
今回

## Slide 6
今日の「めあて」
第20話 制御系設計の全貌って？
第21話 「制御工学の館」を総復習する
制御工学：動的システムのモデリングと制御
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 7
今日の「めあて」
第20話 制御系設計の全貌って？
第21話 「制御工学の館」を総復習する
制御工学：動的システムのモデリングと制御
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 8
第20話
制御系設計の全貌って？

## Slide 9
話の概要
A．制御とは
「制御」という言葉の意味
B．制御のための構造
「制御」が行われているシステムをみると，
ある標準的な構造になっている．それは？
C．制御系の構成法
制御対象が与えられて制御系を構成するまで
の最初から最後までの手順は？
これが，求めている「地図」である‥
大須賀，足立：システム制御へのアプローチ，コロナ社

## Slide 10
話の概要
A．制御とは
「制御」という言葉の意味
B．制御のための構造
「制御」が行われているシステムをみると，
ある標準的な構造になっている．それは？
C．制御系の構成法
制御対象が与えられて制御系を構成するまで
の最初から最後までの手順は？
これが，求めている「地図」である‥
大須賀，足立：システム制御へのアプローチ，コロナ社

## Slide 11
--「制御」の定義--
「注目している対象物に属する注目している状態が，
なんらかの目標とする状態になるように，その対象物
に操作を加える行為（働き）」を制御という。
・注目している対象物
・注目している状態
・目標とする状態
・操作を加える
自動車の例
：自動車
：自動車の進行方向
：道路に沿って走行する
：ハンドル，ブレーキを操作
私が
A.「制御」という言葉の定義

## Slide 12
話の概要
A．制御とは
「制御」という言葉の意味
B．制御のための構造
「制御」が行われているシステムをみると，
ある標準的な構造になっている．それは？
C．制御系の構成法
制御対象が与えられて制御系を構成するまで
の最初から最後までの手順は？
これが，求めている「地図」である‥
大須賀，足立：システム制御へのアプローチ，コロナ社

## Slide 13
B.制御のための構造
☆前項：「制御」とは？
☆本項：制御されているシステムを観る．
「制御」されている
システム
？制御のための基本的な方法／構造は？

## Slide 14
[想定する「制御」されているシステム]
液体の温度制御
・状況：液体が供給されている．
液体は排出されている．
・目的：液体の液温を一定に保つ．
・動作：オペレータはガスバーナのバルブの開閉を
行うことで目的を達成しようとする．

## Slide 15
[想定する「制御」されているシステム]
☆「液温」を保つには‥
二つの方策がある．
目標液温
現在の液温
液体タンク
比較
判断
目標液温
現在の液温
液体タンク
計画
方法１）
方法２）
フィードバック制御
フィードフォワード制御

## Slide 16
[例]フィードバック制御
-自動車を直進させる．
-ハンドルなどを操作する．
[例]フィードフォワード制御
-学生の意識を「制御がわかった」
状態にもってゆく．
-言葉や身振り手振りで「制御」する．

## Slide 17
フィードバック制御とフィードフォワード制御の比較
 | 長所 | 短所
フィードフォワード制御 | 構成が単純 対処を先手に打てる | 予期せぬ事態に弱い
フィードバック制御 | 予期せぬ事態に強い | 構造が複雑 対処が後手になる
⇒単純な家電製品
⇒CDなど
この講義でやる

## Slide 18
制御系とは
より詳細に制御されている様子を観察しよう
（１）制御対象，（２）制御装置，（３）制御系
（１）制御対象
制御対象：注目している対象物
制御量：制御対象に属する量の内，注目している量
制御量
現在温度
操作量：制御対象を操作するために加えられる量
操作量
トルク
観測量：操作量を決定するために測定される制御対象からの量
観測量
温度計の読み
・熱放射
・外気温の変化
・供給液体の脈動
：
外乱：人為的に操作できない量で制御に悪影響を及ぼす量
外乱

## Slide 19
制御系とは
より詳細に制御されている様子を観察しよう
（１）制御対象，（２）制御装置，（３）制御系
（１）制御対象
制御量
現在温度
操作量
トルク
観測量
温度計の読み
・熱放射
・外気温の変化
・供給液体の脈動
：
外乱
ブロック線図

## Slide 20
制御系とは
（２）制御装置
ブロック線図
検出部：観測量を検出（観測信号：検出部からの出力信号）
操作部：操作量を発生する要素（操作信号：操作部への入力信号）
基準入力要素：目標値を頭に取り込む（目標値信号：基準入力要
素の出力
制御器：目標値信号と観測信号から操作信号を発生させる要素
制御装置：上の要素を併せた全体

## Slide 21
制御系とは
（３）制御系
結合
制御系

## Slide 22
[例]
モータの制御系（実態図）
モータの制御系（ブロック線図）
実体図

## Slide 23
･･･つづく

## Slide 24
話の概要
A．制御とは
「制御」という言葉の意味
B．制御のための構造
「制御」が行われているシステムをみると，
ある標準的な構造になっている．それは？
C．制御系の構成法
制御対象が与えられて制御系を構成するまで
の最初から最後までの手順は？
これが，求めている「地図」である‥
大須賀，足立：システム制御へのアプローチ，コロナ社

## Slide 25
C.制御系の構成法
制御系の基本構造
注意１：制御対象は与えられる．
注意２：操作部・検出部・基準入力要素はほぼ自動的に決定．
制御系の設計
制御則の設計

## Slide 26
制御系の設計＝制御則の設計
[制御器（則）を軸に見直す]
制御装置内に取り入れられた目標値信号
＋
制御装置内に取り入れられた観測信号
↓
制御装置内の操作信号を生成

## Slide 27
制御装置内に取り入れられた目標値信号
制御装置内に取り入れられた観測信号
制御装置内の操作信号を生成
内部信号に着目
制御則からみた
制御系の標準構造

## Slide 28
＜結局＞
制御系の標準構造
制御則からみた制御系の標準構造
制御系の設計
||
制御則の設計
・・ではどうやって？

## Slide 29
制御則の設計から実現まで
☆想定される状況
「制御対象が定まり，それを制御したい！」
？なんのために制御する？
制御目的
背景
液温制御の
場合は‥

## Slide 30
液温制御における制御目的
(a)何よりも，タンクの液体を沸騰させてはいけない．
すなわち，液温を安定化しなくはならない．
(b)その上で，少なくとも理想状況（外乱が加わっていない
状況）においては，正確に指定された液温にならなくて
はならない．
(c)たとえ，突発的な外乱（外気温が急変するとか）があっ
ても液温は変化しないでほしい．
(d)たとえ，一時的に変動しても，できるだけ速やかに希望
する液温へ復活する，という性質が備わっていてほしい．
(e)液体の特性（この場合，液体の質による比熱など）が
変化しても，上の(a)～(d)が達成されてほしい．
制御工学っぽく言うと‥
液温制御における制御目的
(a)安定化 ：制御対象が安定でなければ安定化する．
(b)目標値追従 ：制御量を目標値に一致させる．
(c)外乱除去 ：制御量に対する外乱の影響を取り除く．
(d)過渡応答の整形：制御量が目標値から外れた場合，でき
るだけ速やかに元の状態に戻す．
(e)ロバスト化 ：制御対象の特性が変動しても上の(a)～
(d)などの性質が保たれる．

## Slide 31
制御則の設計から実現まで
☆想定される状況
「制御対象が与えられ，それを制御したい！」
？なんのために制御する？
制御目的
背景
？どういう手順で？
「制御則」を設計
↓ 次のような手順ですればいい ↓

## Slide 32
制御則の設計
＜身近に行っていること＞
[例]友人に仕事を依頼する場合を考えよう．
制御対象：友人
制御目的：仕事をスムーズにしてもらう
制御則 ：依頼方法
操作量 ：依頼のための言動

## Slide 33
[Step1)] 友人の言動（友人にかけられた言葉などに対する
応対など）から，友人の性格・人格をできるだけ
詳しく理解しようと努力する。
私たちは次のようにする‥
[Step2)] Step1がほぼ終了した後は，友人の本質を理解しよ
うとする。具体的には，「要するに彼は…という
人間だ。」というような理解の仕方を試みる。こ
れは，Step1で得られた友人の理解よりも見かけ上
単純になっているが，これから依頼しようとする
ことに対する友人の本質は見失わないようにする
ことが重要である。

## Slide 34
[Step3)] Step2で得られた理解をもとに，どのような依頼あ
るいは対応を行えばスムーズに事が運ぶかを考える。
その際，眼前の友人と自分の頭で理解した友人とに
は必ず何等かの違いがあることを考慮して依頼方策
を考えなくてはならない。
[Step4) ]Step3で何等かの依頼方策が得られたら，念のために，
その依頼方策に従ってStep1で得られている詳細な
人物像に対して頭の中で依頼してみる。その結果問
題がなさそうだとわかると，実際に友人に対して依
頼／応対する。
‥工学的に書くと‥

## Slide 35
制御系（則）設計のための「地図」

## Slide 36
どう？ わかるようになったでしょう？

## Slide 37
今日の「めあて」
第20話 制御系設計の全貌って？
第21話 「制御工学の館」を総復習する
制御工学：動的システムのモデリングと制御
大阪工業大学
ロボット工学科 大須賀公一

## Slide 38
第21話
「制御工学の館」を総復習する

## Slide 39
「制御工学の館」を総復習する
（１）制御とは（第１回）

## Slide 40
（２）制御対象は線形動的システム（第２回）
動的システムは急には動かない，止められない！
（３）ブロック線図（第３回）
実体図ではなく機能図
「制御工学の館」を総復習する

## Slide 41
「制御工学の館」を総復習する
（４）線形性と状態方程式（第４回）
微分方程式と同等の表現．重ね合わせの原理．
（５）インパルス応答（重み関数）とたたみ込み積分（第５回）
たたみ込み積分

## Slide 42
「制御工学の館」を総復習する
（６）周波数伝達関数（第６回）
ガンダムの操縦系がついてこない！
（７）ボード線図とベクトル軌跡（第７回）

## Slide 43
「制御工学の館」を総復習する
（８）伝達関数（第８回）
（９）安定性と安定判別（第９回）
安定条件：伝達関数において，すべての極の実部が負であることが制御対
象が安定であるための必要十分条件である．
安定条件：状態方程式において，Aのすべての固有値の実部が負であるこ
とが制御対象が安定であるための必要十分条件である．
ラウスの安定判別法＝フルビッツの安定判別法

## Slide 44: ω
OSAKA INSTITUTE OF University